Инструкция по эксплуатации

терморегулятора TR90

Внимание! Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой и

использованием!

1.Общие указания

1.1  ТерморегуляторыTR90 предназначены для регулирования температуры в отапливаемом  помещении.

2.Технические требования

2.1 Номинальное напряжение сети, В                  220

2.2 Максимальный ток коммутации, А                16

2.3. Точность поддержания температуры,°С    +/_ 2

2.4  Класс электробезопастности                           II

2.5  Габаритные размеры, мм                                 80х80х37

2.6  Масса, кг, не более                                           0,125

3.Комплектность

3.1 Терморегулятор TR90 в сборе        - 1шт.

3.2  Инструкция по эксплуатации        - 1шт.

3.3  Комплект крепежа                          - 1шт.

3.4  Упаковочная коробочка                 - шт.

4.Требования безопастности

4.1 Установку, электромонтаж, техобслуживание и ремонт терморегулятора должны производиться компетентным специалистом.

4.2 Всегда отключайте электросеть перед открытием  крышки терморегулятора или снятием его со стены.

5.Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание

5.1 Осторожно снимите отверткой пластмассовую ручку, окрутите два винта и снимите крышку.

5.2 Установите на стену основание терморегулятора на любые два паза, ориентируя основание таким образом, чтобы входные и выходные вентиляционные щели на крышке

Обеспечивали вертикальную конвекцию воздушного потока. Высота установки 1,5м над уровнем пола. Установка на стене – в месте неподвергающемся попаданию прямых солнечных лучей и в стороне от нагревательных устройств.

5.3 Произвести электромонтаж терморегулятора с электронагревательным прибором и присоединением к электросети согласно нижеприведённой электрической схемой.

5.4 Установите ручку терморегулятора на требуемое значение температуры в обогреваемом помещении (совместив риску на ручке напротив риски градуировочной  шкалы на крышке).Точность поддержания температуры +/-2°С.

5.5 Техническое обслуживание заключается в протирании крышки влажной (отжатой) тряпкой. При этом терморегулятор должен быть отключен от электросети.

6. Гарантийные обязательства

6.1.Гарагнтийный срок эксплуатации терморегулятора TR90  - 24месяца с даты приобретения, подтверждённой печатью и подписью продавца.

6.2  Гарантии не подлежат повреждения в терморегуляторе по вине пользователя, а также не соблюдение инструкции по эксплуатации и требований безопастности.

7.Свидетельство о продаже

Наименование  фирмы…………………………………………………..

Адрес………………………………………………………………………

Тел/факс……………………………………………………………………

…………………………….           …………………………………………….

(дата)                                              (печать и подпись продавца)