6.3 При работе конвектора должны быть соблюдены следующие требования:

- не реже одного раза в три месяца необходимо проверять состояние защитного заземления;

- не допускается скопление пыли и грязи внутри и снаружи конвектора.

- Внимание! Частое срабатывание терморегулятора или термовыключателя является признаком ненормальной работы. Необходимо выключить калорифер, вынуть розетку из сети и выяснить причины аварийного отключения, устранить их.

6.4 Щиты питания должны иметь плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16А для защиты от перегрузки и токов к.з.

6.5 При включении клавиши выключателя загорается сигнальная лампочка клавишного выключателя и  включаются нагреватели, при этом положение ручки терморегулятора устанавливается в положении max. После нагрева помещения до нужной температуры поворотом ручки терморегулятора против часовой стрелки необходимо зафиксировать эту температуру – будет слышен легкий щелчок (что указывает на срабатывание терморегулятора при данной температуре). Далее терморегулятор будет поддерживать данную температуру с точностью ±2°С.

7 Правила хранения и транспортирования

7.1 Конвектор должен храниться  в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

7.2 Температура окружающего воздуха при хранении конвектора должна быть в пределах от  +1(С до +40(С. Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

7.3 Транспортирование калорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия  механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-78.

7.4 По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация конвектора не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует нормальную работу конвектора при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков конвектора удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет со дня продажи (передачи) конвектора.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки конвектора. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки конвектора, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством Российской Федерацией.

9 Свидетельство о приемке и продажЕ

Электроконвектор универсальный ЭВПБ - ________ соответствует ГОСТ 16617-87  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_________________20_____г.                                   Штамп ОТК

##### Продан _____________________________________                                     Дата продажи ____________________

наименование предприятия торговли

Изготовлено в России

Электроконвектор напольный
ЭВПБ «Модерн»

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТО.80.570.00.000 РЭ

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.ME68.B.00044 от 04.08.2014 г. по 03.082019 г.

Адрес изготовителя: 456306, г. Миасс Челябинской обл., ул. Гражданская, 1А, ЗАО "ДЕЛСОТ"

Тел./факс: (3513) 57-68-80

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электроконвектор напольный (далее – конвектор) предназначенные для дополнительного обогрева жилых, производственных и служебных помещений  путём естественной конвекции.

90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении, тем самым обеспечивая тепловой  комфорт.

Конвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе.

По устойчивости к климатическим воздействиям конвектор соответствует климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1 градуса до +40 градусов Цельсия.

2 Технические ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВОСТИ

Конвектор по классу защиты от поражения эл. током соответствует 1 классу.

## ЭВПБ-0,5          ЭВПБ-0,8          ЭВПБ-1,2           ЭВПБ-1,5

Номинальная потребляемая мощность, кВт                  0,5                      0,8                     1,2                       1,5

Расход л. энергии, кВт/ч                                               0,5                      0,8                     1,2                       1,5

Напряжение сети, В                                                         220	            220                     220                      220

Нагреватель  ТЭНР44 А8/0,25 S 110, шт                         2

Нагреватель  ТЭНР60 А8/0,4 S 110, шт.                                                      2

Нагреватель  ТЭНР85 А8/0,6 S 110, шт                                                                                 2

Нагреватель  ТЭНР95 А8/0,75 S 220, шт                                                                                                           2

Габаритные размеры, мм                                         600х111х140    760х111х140    1010х111х140     1110х111х140

Масса, кг не более                                                             2,3                     2,6                     3,2                        3,4

Примечание - Конкретное исполнение конвектора указано в разделе 9.

3 Комплектность

Комплект поставки конвектора приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Электроконвектор | 1 |  |
| 3 Упаковка | 1 |  |
| 4 Руководство по эксплуатации | 1 |  |

4 Требования безопасности

4.1 Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении;

4.2 Не допускается эксплуатация калорифера в разобранном состоянии.

4.3 Электроконвектор должен подключатся к сети через розетку, имеющую заземляющие контакты.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влажностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

- включать в положении на боку и кверху ножками;

- допускать к включенному конвектору детей;

- загораживать конвектор мебелью или шторами. Это нарушает нормальную циркуляцию воздуха в зоне конвектора;

- использовать конвектор с поврежденными вилкой, розеткой;

- натягивать или перекручивать шнур, подвергать его нагрузкам;

- устанавливать конвектор непосредственно под розеткой;

5 Устройство конвектора

1 – Опора управления; 2 - Боковина; 3 - Опора;  4 - Ручка управления; 5 - Клавишный выключатель; 6 - Шнур с вилкой; 7 - Ножка.

Рисунок 1 - Общий вид конвектора

Конвектор (рисунок 1) представляет собой устройство, внутри которого расположены два трубчатых электронагревательных элемента (ТЭНР) (на рисунке не показаны). В цепь питания нагревателей включен клавишный выключатель 5, расположенный на опоре управления, термовыключатель защиты от перегрева и терморегулятор соединенный с ручкой управления 4, что позволяет автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим. Индикация включения в сеть конвектора производится лампочкой клавишного выключателя. Регулировку температуры воздуха производят терморегулятором, вращая ручку управления 4 по направлению стрелки. Для подключения к питающей сети конвектор оснащен шнуром питания с вилкой 6.

Электрическая схема конвекторов на 0,5; 0,8; 1,2 кВт показана на рисунке 2, для 1,5 кВт – на рисунке 3.

Холодный воздух поступает через входную полость внутрь конвектора. Проходя через электронагреватели, воздушный поток нагревается и поднимается вверх, покидая прибор через выходную полость. Корпус конвектора экранирует излучение нагревательного элемента на окружающие предметы и тем самым увеличивает конвективную составляющую теплоотдачи.

6 Подготовка и порядок работы

6.1 Конвектор устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрывоопасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха не выше + 40(С, влажность воздуха не должна превышать 80% при 25(С.

6.2 Конвектор имеет шнур питания с вилкой, имеющей заземляющие контакты, соединенные проводом с винтом заземления конвектора. Подключение конвектора к электросети производится включением вилки шнура в розетку.