10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электропечь  ПЭТ - 11 - соответствует требованиям ТУ3442-021-12589972-2003

Дата выпуска  "____"____________ 20___ г.                  Штамп ОТК

Продан ________________________________                Дата продажи _____________________

Наименование предприятия торговки и печать

Рисунок 1 - Габаритный чертеж ПЭТ-11-04

Рисунок 2 - Габаритный чертеж ПЭТ-11-03

Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498; E-mail: office@delsot.ru

Обогреватель электрический (печь)

ПЭТ-11

Паспорт

608КМ.36.02.000 ПС

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.АВ24.B.07808 c 08.11.2017 г. по 07.11.2022 г.

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

1 общие указания

1.1 Обогреватель электрический ПЭТ - 11 (в дальнейшем именуемый электропечь) изготавливается в двух исполнениях и предназначена для получения тепловой энергии в технологических процессах, небольших производственных помещений. Конкретное исполнение печи ПЭТ - 11 в части количества установочных ножек (4 или 3) указано на этикетке изделия.

2 Технические характеристики и показатели энергоэффективности

|  | последовательное соединение ТЭН | параллельное соединение ТЭН |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
| 2.2 Напряжение сети, В | 220 | 110 |
| 2.3 Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 0,5 |
| 2.4 Тип нагревательного элемента | ТЭН 60А13/0,4 S 110 У3 R30 |
| 2.5 Класс электробезопасности | 1 |
| 2.6 Срок службы электропечи с момента ввода в эксплуатацию составляет, не менее, лет | 10 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электропечь …………………………………………… 1 шт.

Паспорт ……………………………………………….... 1 шт.

Упаковка ……………………………………………...... 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Запрещается эксплуатация электрообогревателя без заземления его корпуса и со снятым кожухом.

4.2  Запрещается накрывать электрообогреватель материей и т.п., а также эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью.

5 Устройство электропечи

5.1 Электропечь представляет собой каркас, внутри которого размещены трубчатые электронагреватели (ТЭН) на напряжение 110В.

5.2 Выводы ТЭНов соединяет между собой перемычками потребитель на требуемое рабочее напряжение.

5.3 Последовательное соединение ТЭН применяется при напряжении питания электропечи - 220В, а параллельное соединение ТЭН – при 110В.

5.4  Общий вид  и габаритные размеры  приведены:

- на рис. 1 (для исполнения ПЭТ-11-04 на 4-х ножках);

- на рис. 2 (для исполнения ПЭТ-11-03 на 3-х ножках).

6 Монтаж электропечи

6.1 Перед монтажом электропечи следует проверять ее с целью выявления и исправления повреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировании. Особое внимание следует обратить на целостность трубчатых электронагревателей.

6.2 Установить электропечь в салоне трамвая и подключить к питающей сети проводом сечением не менее 0,75 мм2. Подключение к сети производить через предохранители или автоматический выключатель на ток 15А.

6.3 Установку, монтаж и подключение электропечи в производственных или иных помещениях производить в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.4 При снижении величины сопротивления изоляции вследствие пребывания нагревателей во влажной среде, их следует просушить при температуре 100-120(С.

6.5 Все работы по монтажу производятся квалифицированным персоналом, имеющим допуск для работ с напряжением до 1000В.

7 Правила хранения

7.1 Электропечь должна храниться в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при  хранении  электропечи должна быть не ниже +5(С. Относительная  влажность  воздуха не более 80% при температуре +25 (С.

8 Транспортирование

8.1 Транспортирование электропечей допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Х2) ГОСТ 15150-69; условия транспорти-рования в части воздействия механических факторов - по группе условий транспортирова-ния  Л ГОСТ 23216-78.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу печи при соблюдении потребителем правил  эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации -3 года с момента ввода нагревательной печи в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления электрообогревателей, если день его продажи (передачи) установить не-возможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков электрообогревателей удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действую-щим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.