Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498; E-mail: office@delsot.ru

Электрокалорифер

##### (тепловая пушка)

#### СФО-6Н

ПАСПОРТ

КТО.80.401.00.000 ПС

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.ME68.B.00062 от 20.01.2015 г. по 19.01.2020 г.

Внимание!

- Питание электрокалорифера СФО - 6Н может осуществляться как от однофазной сети 220В, так и от трехфазной сети 380В.

2 С предприятия-изготовителя электрокалориферы отгружаются потребителям подготовлен-ными на однофазное напряжение 220В (на клеммах А, В, С установлена перемычка). Для подключения  на напряжение трехфазной сети 380В необходимо снять перемычку с клемм А, В, С (см. п. 6.10 паспорта).

3 По окончании работы электрокалорифера и отключения всех клавишных выключателей на пульте управления предусмотрено продолжение работы вентилятора для снятия остаточного тепла с нагревателей с автоматическим отключением вентилятора через (5±2) мин.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между данным паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электрокалорифер СФО - 6Н, в дальнейшем калорифер, предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Возможно использовать для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов; обеспечения воздушно-тепловых завес и др. Электрокалорифер предназначен для работы под надзором.

1.3 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

2   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

| 2.1 Номинальное напряжение сети, В | 6 |
| --- | --- |
| 2.2 Расход электроэнергии, кВт/час | 220; 380(*) |
| 2.3 Частота, Гц | 50 |
| 2.4 Количество фаз | 1;3(*) |
| 2.5 Номинальная (полная) потребляемая мощность, кВт | 6 |
| 2.6 Ступени мощности, кВт | 2/4 |
| 2.7 Количество ТЭН | 3 |
| 2.8 Перепад температур выходящего и входящего воздуха при номинальной мощности, (С, не менее | 40 |
| 2.9 Класс электробезопасности | 1 |
| 2.10 Производительность вентилятора, куб.м/час | 400 |
| 2.11 Габаритные размеры, мм | 225х396х325 |
| 2.12 Масса, кг, не более | 8 |
| 2.13 Срок службы калорифера составляет не менее, лет | 5 |

3   КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Электрокалорифер …………….…………….…….. 1 шт.

3.2 Паспорт …………………………………………….. 1 шт.

3.3 Комплект монтажных частей (ножки) …………… 1 шт.

3.4 Упаковка ………………………………………..….. 1 шт.

4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении.

4.2 Не допускается эксплуатация калорифера с открытой крышкой на пульте и без защитного за-земления.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влаж-ностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- закрывать вход или выход воздуху, а также накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

- устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой;

- прикасаться к корпусу во время работы калорифера, в связи с высокой температурой на нем.

4.4 Перед включением калорифера необходимо убедиться в наличии и исправности защитного за-земления.

4.5 При работе калорифера  должны быть соблюдены  следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

- не реже одного раза в три  месяца необходимо проверять состояние  защитного заземления.

5 УСТРОЙСТВО КОНВЕКТОРА

5.1 Электрокалорифер состоит (см. рис. 2) из корпуса 2 в виде трубы, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели 10 (ТЭН), двигатель с вентилятором 9, и панель управления 3 с дном 8 на которых установлены ножки 7. Калорифер для защиты от перегрева снабжен термовыключателем SK1 (см. рис.1). Для обеспечения снятия остаточного тока с нагревателей по окончании работы при отключе-нии всех клавишных выключателей на пульте управления применен датчик задержки SK2 (см.рис.1), обеспечивающих продолжение работы двигателя вентилятора в течение (5±2) мин с автоматическим отключением.

5.2 При включении электрокалорифера в сеть загорается светосигнальная лампочка 6. При включении клавишного выключателя 4 включается только вентилятор. Включение клавишей выключателя 5 про-изводится включение ступеней мощности нагрева, которые работают только при включенном двигателе вентилятора (выключатель 4 – должен быть включен).

5.3 Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает ТЭН и нагревается до определенной температуры. При перегреве электрокалорифера термовыключатель SK1 отключает ТЭН, а при снижении температуры – вновь автоматически включает.

6   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Электрокалорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрыво-опасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Климатическое исполнение электрокалорифера УХЛ 3.

6.2 Установите ножки входящие в комплект поставки.

6.3 Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.4 Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования, работающего под напряжением до 1000 В. Подключение к сети производить через автоматический выключатель на ток 25А.

6.5 Перед монтажом электрокалорифера следует проверить его с целью выявления и исправления по-вреждений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует обратить на целостность  трубчатых электронагревателей. Сопротивление изоляции ТЭН должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением ТЭН на 1/3 номинального напряже-ния или при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов.

6.6 Подключение электрокалорифера к питающей сети в однофазном исполнении (220В) производится кабелем с медными жилами сечением не менее 4 мм2. Заземление производится медной жилой сечением не менее 4 мм2. Для трехфазного исполнения (380В) сечение жил - 1,5мм2. Жилы должны иметь на-конечники с теплостойкой изоляцией (например, трубки ТКР).

6.7 Для установки кабеля требуется снять дно 8 на пульте 3 (см. рис. 2), протянуть кабель через отверстие с пластмассовой втулкой 9 и подсоединить его к контактной панели согласно схеме электри-ческой, затем крышку закрыть.

6.8 Корпус калорифера должен быть надежно заземлен.

6.9 Подключение электрокалорифера к однофазной электрической сети напряжением 220В производит-ся к клеммам С1 и N.

6.10 Для подключения к трехфазной электрической сети напряжением 380В необходимо:

- ослабить крепление клемм А, В, С со стороны внешнего электромонтажа, снять перемычку с клемм А, В, С клеммной колодки;

- подвести кабель питания от трехфазной сети 380В на клеммы А, В, С и нейтральный провод на клемму N со стороны внешнего электромонтаж клеммной колодки, затянуть клеммы.

6.11 При отключении калорифера необходимо выключить все клавишные выключатели (см. рис. 2). Двигатель вентилятора будет автоматически продолжать работать в течение (5±2) мин для снятия остаточного тока с нагревателей. Не отключайте электрокалорифер входным автоматическим выключате-лем, так как в этом случае двигатель вентилятора не будет работать и остаточное с нагревателя не будет сниматься.

7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Калорифер должен храниться  в закрытых помещениях в условиях,  исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

7.2 Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от  +5( С  до +40(С. Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

7.3 Транспортирование  калорифера в заводской  упаковке допускается  производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воз-действия  механических факторов  -  по группе условий транспортирования  Л  ГОСТ 23216-78.

8  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1 Материалы, применяемые в калорифере,  не опасны для окружающей среды.

8.2 По истечении срока службы, перед утилизацией, калорифер вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого калорифер сдать в металлолом.

9  гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям  ТУ 3442-011-12589972-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи (передачи) калорифера.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков калорифера удовле-творяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии со-блюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.3 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки калорифера. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки калорифера, в том числе факта предоставления гарантии и её условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

10  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖИ

Электрокалорифер СФО – 6Н соответствует ТУ 3442-011-12589972-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_________________20____г.                                Штамп ОТК

##### Продан _____________________________________                                Дата продажи ____________________

Наименование предприятия торговли и печать

ХР1 - колодка клеммная;

М1  - электродвигатель вентилятора;

SA1, SA2,  - выключатели клавишные;

ЕК1…ЕК3 - электронагреватели;

SK1 - термовыключатель;

SK2 - датчик задержки отключения двигателя вентилятора;

А1 - арматура светосигнальная;

КМ1, КМ2  - электромагнитные реле;

Х1  - элемент конструкции заземления

электрокалорифера;

Р - перемычка (устанавливается на

предприятии изготовителе для питания от однофазной сети 220 В)

Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная

1 - ручка;

2 - корпус;

3 - панель управления;

4 - выключатель клавишный (включение двигателя);

5 - двойной выключатель клавишный (I и II ступени);

6 - арматура светосигнальная;

7 - ножка;

8 - дно пульта;

9 - двигатель привода вентилятора;

10 - нагреватель трубчатый (ТЭН)

Рисунок 2 – электрокалорифер СФО – 6Н