Адрес изготовителя:

Россия, 456306 Челябинская обл., г. Миасс, ул. Гражданская 1а, ЗАО «Делсот»

Тел./факс: (3513) 576-770, 576-880, 576-829, 576-498;

E-mail: office@delsot.ru, market@delsot.miass.ru, http://delsot.ru

##### Электрокалорифер

#### КЭВ - 6Н

ПАСПОРТ

КТО.80.494.00.000 ПС

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.ME68.B.00062 от 20.01.2015 г. по 19.01.2020  г.

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом и следуйте его рекомендациям.

Внимание!

1 Питание электрокалорифера КЭВ – 6Н может осуществляться как от однофазной сети 220В, так и от трехфазной сети 380В.

2 С предприятия - изготовителя электрокалориферы отгружаются потребителям подготовлен-ными на однофазное напряжение 220В (установлена перемычка!).

3 Для подключения на напряжение трехфазной сети 380В необходимо снять перемычку с клемм А1, В1, С1 (см. п. 6.10 паспорта).

4 По окончании работы электрокалорифера и отключения всех клавишных выключателей на пульте управления предусмотрено продолжение работы вентилятора для снятия остаточного тепла с нагревателей с автоматическим отключением вентилятора через (5±2) мин.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

1  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электрокалорифер КЭВ – 6Н, в дальнейшем калорифер, предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т.п. Могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов; обеспече-ния воздушно-тепловых завес и др.

1.2 Калорифер предназначен для работы под надзором.

1.3 Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Климатическое исполнение УХЛ категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

2   ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| 2.1 Расход электроэнергии, кВт/час | 6 |
| 2.2 Номинальное напряжение сети, В | 220 или 380 |
| 2.3 Частота, Гц | 50 |
| 2.4 Количество фаз | 1 или 3 |
| 2.5 Номинальная (полная) потребляемая мощность, кВт | 6 |
| 2.6 Мощности ступеней, кВт | 2/4 |
| 2.7 Количество ТЭН | 3 |
| 2.8 Перепад температур выходящего и входящего воздуха при номинальной мощности, (С, не менее | 33 |
| 2.9 Класс электробезопасности | 1 |
| 2.10 Производительность вентилятора, куб.м/час | 500 |
| 2.11 Габаритные размеры, мм | 322х290х370 |
| 2.12 Масса, кг, не более | 6 |
| 2.13 Срок службы калорифера составляет не менее, лет | 5 |

3   КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Электрокалорифер  ………………….…... 1 шт.

3.3 Упаковка …………………………………. 1 шт.

3.4 Паспорт …………………………..………. 1 шт.

4  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все работы по осмотру и ремонту должны проводиться при снятом напряжении;

4.2 Не допускается эксплуатация калорифера  с открытой крышкой и без защитного заземления.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация в непосредственной близости от ванных, душевых и иных мест с избыточной влаж-ностью;

- размещать изделие в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов;

- закрывать вход или выход воздуху, а также накрывать калорифер полностью или частично одеждой или иными материалами;

4.4 Не рекомендуется устанавливать калорифер непосредственно под электрической розеткой.

5 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА

5.1 Калорифер состоит (см. рис. 2) из корпуса 1, внутри которого установлены трубчатые электро-нагреватели 7 (ТЭН), двигатель с вентилятором 3 и панель управления 12. Калорифер для защиты от перегрева снабжен термовыключателем SК1 (см. рис. 1). Управление мощностями производится вы-ключателями 9 и 10. При включении первого выключателя 8 работает только вентилятор. Выключатели 9 и 10 работают только при включенном выключателе 8. Включением обоих выключателей 9 и 10 обеспечивается полная мощность калорифера. Калорифер имеет терморегулятор SК2, что позволяет автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим. Для обеспечения снятия остаточного тока с нагревателей по окончании работы при отключении всех клавишных выключателей на пульте управления применен датчик задержки SK3 (см. рис. 1), обеспечивающий продолжение работы двигателя вентилятора в течение (5 ± 2) мин с автоматическим отключением.

5.2 Во время работы воздушный поток от вентилятора,  проходя через  калорифер, огибает ТЭН и на-гревается до определенной температуры. Направление воздушного потока от двигателя на нагреватели.

6   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Калорифер устанавливается в помещениях, не содержащих вредных паров кислот, взрыво-опасных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха не ниже +1(С и не выше + 40(С, влажность воздуха не должна превышать 80% при 25(С.

6.2 Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

6.3 Все электромонтажные работы должны выполняться согласно электротехническим правилам и нормам эксплуатации оборудования,  работающего под напряжением до 1000 В.

6.4 Перед монтажом калорифера следует проверить его с целью выявления и исправления повреж-дений, вмятин и других дефектов, образовавшихся при транспортировке. Особое внимание следует обратить на целостность трубчатых электронагревателей. Сопротивление изоляции ТЭН должно быть не менее 0,5 МОм, в случае снижения следует просушить включением ТЭН на 1/3 номинального напряжения или при температуре 120…150(С в течение 4…6 часов.

6.5 Электрическую сеть следует оборудовать устройством защитного отключения (УЗО) или входным автоматическим выключателем, рассчитанным на силу тока 20А.

6.6 Подключение калорифера к питающей сети производится кабелем с медными жилами сечением не менее 4 мм2. Заземление производится жилой сечением не менее 4 мм2. Жилы должны иметь наконеч-ники с теплостойкой изоляцией (например, трубки ТКР).

6.7 Для установки кабеля требуется снять крышку на кожухе и подсоединить кабель к контактной панели согласно схеме электрической, затем крышку закрыть.

6.8 При проведении монтажа  и во время эксплуатации калорифера необходимо соблюдать следующие требования:

- провода, подводимые к калориферу должны прокладываться в трубах;

- корпус калорифера должен быть надежно заземлен.

6.9 Подключение электрокалорифера к однофазной электрической сети напряжением 220В про-изводится к клеммам C1 и N.

6.10 Для подключения к трехфазной электрической сети напряжением 380В необходимо:

- ослабить крепление клемм А1,В1,С1 и снять перемычку Р с клемм клеммной колодки;

- подвести кабель питания от трехфазной сети 380В на клеммы А,В,С и N со стороны внешнего электромонтажа клеммной колодки.

6.11 При отключении калорифера необходимо выключить все клавишные выключатели (см. рис. 2). Двигатель вентилятора будет автоматически продолжать работать в течение (5±2) мин для снятия остаточного тока с нагревателей. Не отключайте электрокалорифер входным автоматическим вы-ключателем, так как в этом случае двигатель вентилятора не будет работать и остаточное тепло с нагревателя не будет сниматься.

6.12 При работе калорифера  должны быть соблюдены  следующие требования:

- не допускается работа калорифера при отключенном вентиляторе;

- не реже одного раза в три  месяца необходимо  проверять  состояние  защитного заземления.

7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Калорифер должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность  воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры.

7.2 Температура окружающего воздуха при хранении калорифера должна быть в пределах от +1( С  до +40(С. Относительная влажность  воздуха при температуре +25(С  должна быть не более 80%.

7.3 Транспортирование калорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воз-действия  механических факторов - по группе условий транспортирования Л  ГОСТ 23216-78.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Материалы, применяемые в калорифере, не опасны для окружающей среды.

8.2 По истечении срока службы, перед утилизацией, калорифер вывести из строя: отрезать кабель питания. После этого калорифер сдать в металлолом.

9   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям ТУ 3442-011-12589972-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи калорифера. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления калорифера, если день его продажи установить невозможно.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков калорифера удовле-творяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.3 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки калорифера. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки калорифера, в том числе факта предоставления гарантии и её условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

10  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖИ

Электрокалорифер КЭВ – _6Н_ соответствует ТУ 3442-011-12589972-2001 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_________________20____г.                                Штамп ОТК

##### Продан _____________________________________                                Дата продажи ____________________

Наименование предприятия торговли и печать

Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная

Рисунок 2 - Электрокалорифер КЭВ – 6Н

# Text boxes

ХР1 – колодка клеммная;

М1 – электродвигатель привода вентилятора;

SA1 – выключатель (электродвигателя);

SА2, SА3 – выключатели степеней нагрева;

ЕК1…ЕК3 – электронагреватели;

SK1 – термовыключатель;

А1 – арматура светосигнальная;

SK2 – терморегулятор;

Р – перемычка (при 1-фазном питании);

Х1 – элемент заземления;

КМ1, КМ2 – электромагнитные реле;

SK3 – термодатчик задержки отключения электродвигателя

1 – корпус;

2 – крышка;

3 – двигатель привода вентилятора (с решеткой);

4 – ручка терморегулятора;

5 – ручка;

6 – ножки;

7 – трубчатые нагреватели;

8 – выключатель электродвигателя;

9, 10 – выключатели ступеней нагрева;

11 – передняя защитная решетка;

12 – панель управления;

13 – светосигнальная арматура